## Slide 1: Modelica Standard Library (MSL) の SigleGasNasa 純物質理想気体のモデリングについて An Introduction of Modelica.Media.IdealGases.Common.SingleGasNasa
2018/09/29 第４回 Modelica ライブラリ勉強会
finback
2018/10/07 加筆修正
2018/11/19 加筆修正
SingleGasNasa

## Slide 2: SingleGasNasa (純物質理想気体)
package の基本構成、継承関係とクラス
Types
  物性値のタイプ
  FluidConstants レコード
定数
  定数の継承と導入
  熱物性データ
ThermodynamicState
BaseProperties
  State Selection (状態変数選択)
  BaseProperties の方程式
  比エンタルピの計算方法
  比エンタルピを関数にする理由
setState_XXX
  setStte_XXX 関数
  温度を求める関数
物性値関数
  熱力学的状態変数を返す関数
  粘性率
  熱伝導率
  密度の偏微分
  等エントロピ過程のエンタルピ
  その他の物性値
  setSmoothState
DryAirNasa 乾燥空気
まとめ
純物質理想気体の
ベースモデル
純物質理想気体

## Slide 3: Modelica.Media の基本構成
3. ThermodynamicState
熱力学的状態を表すレコード
4. BaseProperties
基本物性モデル
5. setStateXXX
熱力学的状態 (ThermodynamicState）
を返す関数
6. 粘性率、熱伝導率など
の物性値関数
2. 定数
物質名、成分名、参照状態
デフォルト状態などを示す定数
1. Types 物性値の型や
定数レコードの型
全ての物質の
ベースパッケージ
個々の物質の
パッケージ
3〜6 の宣言
2 の再定義
と追加
3〜6.
交換可能な record,
model,partial function, …
2. 定数
1. Types
（多段階）継承
継承
1 のパラメータ
変更
Medium (媒体物質モデル）
の構成要素
SingleGasNasa

## Slide 4: SingleGasNasa の継承関係
純物質としてモデル化した空気
物質
純物質
純物質理想気体
Ar CH4
CH3OH …
A
B
C
D
継承
継承
継承
SingleGasNasa

## Slide 5: A. PartialMedium のクラス
FluidConstants
ThermodynamicStates
BaseProperties
setState_pTX
setState_phX
setState_psX
setState_dTX
setSmoothState
dynamicViscosity
thermalConductivity
prandtleNumber
pressure
temperature
density
specificEnthalpy
specificInternalEnergy
specificEntropy
specificGibbsEnergy
specificHelmholtzEnergy
specificHeatCapacityCp
heatCapacityCp
specifcHeatCapacityCv
heatCapacityCv
isentropicExponent
isentropicEnthalpy
velocityOfSound
isobaricExpansionCoefficient
beta
isothermalCompressibiity
kappa
density_derp_h
density_derh_p
density_derp_T
density_derT_p
density_derX
molarMass
specificEnthalpy_pTX
specificEntropy_pTX
density_pTX
temperature_phX
density_phX
temperature_psX
density_psX
specificEnthalpy_psX
MassFlowRate
Choices
SingleGasNasa
では未使用
SingleGasNasa
オレンジ色は
C. SingleGasNasa で再宣言(redeclare)

## Slide 6: B. PartialPureSubstance のクラス
setState_pT
setState_ph
setState_ps
setState_dT
density_ph
temperature_ph
pressure_dT
specificEnthalpy_dT
specificEnthalpy_ps
temperature_ps
density_ps
specificEnthalpy_pT
density_pT
BaseProperties
SingleGasNasa

## Slide 7: C. SingleGasNasa のクラス
ThermodynamicStates
BaseProperties
setState_pTX
setState_phX
setState_psX
setState_dTX
setSmoothState
pressure
temperature
density
specificEnthalpy
specificInternalEnergy
specificEntropy
specificGibbsEnergy
specificHelmholtzEnergy
specificHeatCapacityCp
specifcHeatCapacityCv
isentropicExponent
velocityOfSound
isentropicEnthalpyApproximation
isentropicEnthalpy
isobaricExpansionCoefficient
isothermalCompressibiity
density_derp_T
density_derT_p
density_derX
dynamicViscosity
thermalConductivity
molarMass
T_h
T_ps
dynamicViscosityLowPressure
thermalConductivityEstimate
SingleGasNasa

## Slide 8: 1 Types
Modelica.Mediaで扱う流体の物性値の type や
定数の型を表す record が宣言されている
Modelica.Media.Interfaces.Types
II. FluidConstantsレコード
I. 物性値のタイプ
SingleGasNasa

## Slide 9: I. 物性値のタイプ
within Modelica;
package Media
"Library of media property models"extends Modelica.Icons.Package;
import SI = Modelica.SIunits;
import Cv = Modelica.SIunits.Conversions;
...
Modelica.Media の冒頭部分で
Modelica.SIunits が import されている。
type SpecificEnthalpy = SI.SpecificEnthalpy (
min=-1.0e10,
max=1.e10,
nominal=1.e6)
"Type for specific enthalpy with medium specific attributes";
多数のタイプが Modelica.SIunits から生成されている。
MassFraction, MoleFraction, MolarMass, MolarVolume,
ExtraProperty. IsobaricExpansionCoefficent,
DipoleMoment, …
SIunits を使用しない流体物性固有のタイプもある。
SingleGasNasa

## Slide 10
A. PartialMedium で宣言されるタイプ
partial package PartialMedium
"Partial medium properties (base package of all media packages)”
extends Modelica.Media.Interfaces.Types;
extends Modelica.Icons.MaterialPropertiesPackage;
継承
A. PartailMedium の継承部分(extends)
Modelica.Media.Interfaces.Types は全ての Medium パッケージで
継承され、継承先で一部修正される。
SingleGasNasa
type MassFlowRate = SI.MassFlowRate (
quantity="MassFlowRate." + mediumName,
min=-1.0e5,
max=1.e5) "Type for mass flow rate with medium specific attributes";

## Slide 11: C. SingleGasNasaの継承部分 (extends)の抜粋
partial package SingleGasNasa
"Medium model of an ideal gas based on NASA source" extends Interfaces.PartialPureSubstance(
…
redeclare final record FluidConstants =
Modelica.Media.Interfaces.Types.IdealGas.FluidConstants,
…
Temperature(min=200, max=6000, start=500, nominal=500),
SpecificEnthalpy(start=
if Functions.referenceChoice==ReferenceEnthalpy.ZeroAt0K then data.H0
else if Functions.referenceChoice==ReferenceEnthalpy.UserDefined then
Functions.h_offset
else 0, nominal=1.0e5),
Density(start=10, nominal=10),
AbsolutePressure(start=10e5, nominal=10e5));
FluidConstants レコードの宣言
タイプの修正
SingleGasNasa

## Slide 12: II. FluidConstantsレコード
PartialMedium で使う
IUPAC命名法に基づく名前
CAS登録番号
化学式
構造式
モル質量
SingleGasNasa で使う
粘性率の計算で
使用するデータなどを含む
定数名 | 型 | デフォルト値 | 
iupacName | String |  | IUPAC命名法に基づく物質名
casRegistryNumber | String |  | CAS登録番号
chemicalFormula | String |  | 化学式
structureFormula | String |  | 構造式
molarMass | MolarMass |  | モル質量
Modelica.Media.Interfaces.Types.Basic.FluidConstants
Media.IdealGases.Common.FluidData.CH4では緑字部分のみが設定され、他はデフォルト値を使用する。SingleGasNasa ではすべての情報は必要としていない。
継承
SingleGasNasa

## Slide 13: Modelica.Media.Interfaces.Types.IdealGas.FluidConstants
定数名 | 型 | デフォルト値 | 
criticalTemperature | Temperature |  | Critical temperature（臨界温度）
criticalPressure | AbsolutePressure |  | Critical pressure（臨界圧力）
criticalMolarVolume | MolarVolume |  | Critical molar volume（臨界体積）
acentricFactor | Real |  | Pitzer acentric factor（偏心因子）
meltingPoint | Temperature |  | Melting Point at 101325 Pa（融点）
normalBoilingPoint | Temperature |  | Normal boiling point (at 101325 Pa) （沸点）
dipoleMoment | DipoeMoment |  | Dipole moment（双極子モーメント）
hasIdealGasHeatCapacity | Boolean | false | 
hasCriticalData | Boolean | false | 
hasDipoleMoment | Boolean | false | 
hasFundamentalEquation | Boolean | false | 
hasLiquidHeatCapacity | Boolean | false | 
hasSolidHeatCapacity | Boolean | false | 
hasAccurateViscosityData | Boolean | false | 
hasAccurateConductivityData | Boolean | false | 
hasVapourPressureCurve | Boolean | false | 
hasAcentricFactor | Boolean | false | 
HCRIT0 | SpecificEnthalpy | 0.0 | Critical specific enthalpy
SCRIT0 | SpecificEntropy | 0.0 | Critical specific entropy
deltah | SpecificEnthalpy | 0.0 | 
deltas | SpecificEntropy | 0.0 | 
データの有無を表す
パラメータ
SingleGasNasa

## Slide 14: FluidConstants 型のデータの例
constant Modelica.Media.Interfaces.Types.IdealGas.FluidConstants CH4(
chemicalFormula = "CH4",
iupacName = "unknown",
structureFormula = "unknown",
casRegistryNumber = "74-82-8",
meltingPoint = 90.69,
normalBoilingPoint = 111.66,
criticalTemperature = 190.56,
criticalPressure = 45.99e5,
criticalMolarVolume = 98.60e-6,
acentricFactor = 0.011,
dipoleMoment = 0.0,
molarMass = SingleGasesData.CH4.MM,
hasDipoleMoment = true,
hasIdealGasHeatCapacity=true,
hasCriticalData = true,
hasAcentricFactor = true);
Modelica.Media.IdealGases.Common.FluidData には 37 個の気体の FluidConstants 型定数が含まれている。
Modelica.Media.IdealGases.Common.FluidData.CH4
SingleGasNasa

## Slide 15: 2. 定数 I. 定数の継承と導入
定数名 | 型 | デフォルト値 | 
mediumName | String | ”unusablePartialMedium” | 物質名
ThermoStates | IndependentVariables |  | T, pT, ph, phX, pTX, dTXのいずれか
singleState | Boolean |  | trueなら物性値が圧力に依存しない
substanceNames[:] | String | {mediumName} | 成分名の配列
reducedX | Boolean | true | trueなら質量分率の和が1
fixedX | Boolean | false | trueならX=reference_X
nS | Integer | size(substanceNames, 1) | 混合物の成分数
nX | Integer | nS | 質量分率の要素数
nXi | Integer | if fixedX then 0 else if reducedX nS -1 else nS | 独立な質量分率の要素数
extraPropertiesNames[:] | String | fill(“”,0) | 付加的物質名(微小物質)
nC | Integer | size(extraPropertiesNames, 1) | 付加的物質の成分数
C_nominal[nC] | Real | 1.0e-6*ones(nC) | 付加的物質の濃度
reference_p | AbsolutePressure | 101325 [Pa] | 圧力の参照値（基準値）
reference_T | Temperature | 298.15 [K] | 温度の参照値（基準値）
reference_X[nX] | MassFraction | fill(1/nX, nX) | 質量分率の参照値
p_defalut | AbsolutePressure | 101325 [Pa] | 圧力のデフォルト値
T_default | Temperature | Conversions.from_degC(20) | 温度のデフォルト値
h_default | SpecificEnthalpy | specifixEnthalpy_pTX(p_default, T_default, X_default) | 比エンタルピのデフォルト値
X_default[nX] | MassFraction | reference_X | 質量分率のデフォルト値
A. PartialMedium の定数
物質名と熱力学的変数特性
成分物質の情報
微小物質など付加的物質の情報
reference state
default state

## Slide 16: B. PartailPureSubstance の継承部分(extends)
Partial package PartialPureSubstance "Base class for pure substances of one chemical substance" extends PartialMedium(final reducedX=true, final fixedX=true);
…
end PartialPureSubstande;
nXi = 0 となる。
C. SingleGasNasa の継承部分(extends) + 新しい定数
partial package SingleGasNasa
"Medium model of an ideal gas based on NASA source" extends Interfaces.PartialPureSubstance(
ThermoStates=Modelica.Media.Interfaces.Choices.IndependentVariables.pT,
…
mediumName=data.name,
substanceNames={data.name},
singleState=false,
… ));
…
constant IdealGases.Common.DataRecord data "Data record of ideal gas substance";
constant FluidConstants[nS] fluidConstants "Constant data for the fluid";
…
end SingleGasNasa;
substanceNamesの要素数が1なので
nS = nX = 1 , reference_X[1]=1
新しい record 定数の導入
SingleGasNasa

## Slide 17: D. Modelica.Media.IdealGases.SingleGases.CH4
package CH4 "Ideal gas \"CH4\" from NASA Glenn coefficients”
extends Common.SingleGasNasa(
mediumName="Methane",
data=Common.SingleGasesData.CH4,
fluidConstants={Common.FluidData.CH4});
annotation ( ...);
end CH4;
SingleGasNasa をベースとする package の多くは
mediumName, data, fluidConstants を定義するだけで作成できる。
SingleGasNasa

## Slide 18: Modelica.Media.IdealGases.SingleGases.CH4の定数(まとめ）
定数名 | 型 | 設定値 | 
mediumName | String | “CH4” | 物質名
ThermoStates | IndependentVariables | pT | T, pT, ph, phX, pTX, dTXのいずれか
singleState | Boolean | false | trueなら物性値が圧力に依存しない
substanceNames[:] | String | {“CH4”} | 成分名の配列
reducedX | Boolean | true | trueなら質量分率の和が1
fixedX | Boolean | true | trueならX=reference_X
nS | Integer | 1 | 混合物の成分数
nX | Integer | 1 | 質量分率の要素数
nXi | Integer | 0 | 独立な質量分率の要素数
extraPropertiesNames[:] | String | fill(“”,0) | 付加的物質名(微小物質)
nC | Integer | size(extraPropertiesNames, 1) | 付加的物質の成分数
C_nominal[nC] | Real | 1.0e-6*ones(nC) | 付加的物質の濃度
reference_p | AbsolutePressure | 101325 [Pa] | 圧力の参照値（基準値）
reference_T | Temperature | 298.15 [K] | 温度の参照値（基準値）
reference_X[nX] | MassFraction | {1} | 質量分率の参照値
p_defalut | AbsolutePressure | 101325 [Pa] | 圧力のデフォルト値
T_default | Temperature | Conversions.from_degC(20) | 温度のデフォルト値
h_default | SpecificEnthalpy | specifixEnthalpy_pTX(p_default, T_default, X_default) | 比エンタルピのデフォルト値
X_default[nX] | MassFraction | reference_X = {1} | 質量分率のデフォルト値
data | DataRecord | Common.SingleGasesData.CH4 | 理想気体熱物性データ
fluidConstants[nS] | FluidConstants | {Common.FluidData.CH4} | その他の物質固有データ
A. PartialMedium, B. PartialPureSubstance, C. SingleGasNasa, D. CH4
SingleGasNasa

## Slide 19: II. 熱物性データ
McBride B.J., Zehe M.J., and Gordon S. (2002):
NASA Glenn Coefficients for Calculating Thermodynamic Properties of Individual Species.
NASA report TP-2002-211556
適用範囲
DataRecord の Document より
、
を積分して
得られる。
係数
積分定数
Modelica.Media.IdealGases.Common.DataRecord
比熱
比エンタルピ
比エントロピ
https://www.grc.nasa.gov/WWW/CEAWeb/TP-2002-211556.pdf
SingleGasNasa

## Slide 20
constant IdealGases.Common.DataRecord CH4(
name="CH4",
MM=0.01604246,
Hf=-4650159.63885838,
H0=624355.7409524474,
Tlimit=1000,
alow={-176685.0998,2786.18102,-12.0257785,0.0391761929,-3.61905443e-005,
2.026853043e-008,-4.976705489999999e-012},
blow={-23313.1436,89.0432275},
ahigh={3730042.76,-13835.01485,20.49107091,-0.001961974759,4.72731304e-007,
-3.72881469e-011,1.623737207e-015},
bhigh={75320.6691,-121.9124889},
R=518.2791167938085);
変数名 | 型 | 
name | String | 物質名
MM | MolarMass | モル質量 [kg/mol]
Hf | SpecificEnthalpy | 標準生成エンタルピ [J/kg]
H0 | SpecificEnthalpy | 0 K を基準とした場合の 25 ℃ の比エンタルピ [J/kg]
Tlimit | Temperature | alow, ahigh などを切り替える分岐温度 [K]
alow, blow, ahigh, bhigh | Real[] | 係数と積分定数
R | SpecificHeatCapacity | ガス定数 [J/kg.K]
Modelica.Media.IdealGases.Common.DataRecord
Modelica.Media.IdealGases.Common.SingleGasesData.CH4
SingleGasNasa
1241種の
のデータ

## Slide 21: 3. ThermodynamicState
物質の熱力学的状態を決定するのに必要な変数の組を表す record
物質の熱力学的状態は、
２つの熱力学的状態変数と成分物質の質量分率で決定できる。
圧力p、温度T、密度d、比エンタルピh 、内部エネルギーuのうち２つ
混合物質の成分の質量分率ベクトルX[nX]
record extends ThermodynamicState
"Thermodynamic state variables for ideal gases”
AbsolutePressure p "Absolute pressure of medium";
Temperature T "Temperature of medium";
end ThermodynamicState;
C. Media.IdealGases.Common.SingleGasNasa.ThermodynamicState
SingleGasNasa では独立な熱力学的変数として p と T を選択する。
( 純物質なので質量分率はいらない )
独立な熱力学的状態変数
SingleGasNasa

## Slide 22: 4. BaseProperties
熱力学的状態変数、ガス定数、モル質量などの関係を表す model
p:圧力[Pa]
h:比エンタルピ[J/kg]
Xi[nXi]:独立な成分の質量分率
d:密度[kg/m3]
T:温度[K]
X[nX]: 成分の質量分率
u:内部エネルギー[J/kg]
R:ガス定数[J/kg.K]
MM:モル質量[kg/mol]
state: ThermodynamicState
XとXiの方程式が記述されている。
変数
A. PartialMedium.BaseProperties
数式では で表す
パラメータ
preferredMediumStates = false
standardOrderComponents = false

## Slide 23: I. State Selection (状態変数選択)
: 時間
: パラメータ
: 定数
状態変数
: 他の変数
ツール
微分代数方程式の最も一般的な形
陰的微分方程式
半陽的微分代数方程式
制約付きの常微分方程式
t
ツールがどの変数を状態変数(state variables)として微分方程式を構成するかを選択する
Modelica のモデル
ツールによる simulation
微分方程式
代数方程式 (制約条件)
ツールによる translation
Static State Selection (静的状態変数選択）
ツールが translation の間に状態変数を決定する
Dynamic State Selection (動的状態変数選択)
ツールが simulation の間に状態変数を決定する
物理学的、工学的現象の
数学的モデル
数値解析に適した
モデル
SingleGasNasa

## Slide 24: State Selection のためのパラメータ preferredMediumStates
C. SingleGasNasa.BasePropertiesの継承部分
model extends BaseProperties(
T(stateSelect=if preferredMediumStates then StateSelect.prefer else StateSelect.default),
p(stateSelect=if preferredMediumStates then StateSelect.prefer else StateSelect.default))
保存則を満たす体積要素のモデル (valance volume) などで、 medium モデルの State Selection をツールに指示するパラメータ
partial model PartialLumpedVolume
…
Medium.BaseProperties medium(
preferredMediumStates=true,
p(start=p_start),
h(start=h_start),
T(start=T_start),
Xi(start=X_start[1:Medium.nXi]));
…
Modelica.Fluid.Interfaces.PartialLumpedVolume での設定をみると...
preferredMediumStates の設定を変えると、BaseProperties モデルの変数 p, T の stateSelect パラメータが切り替わる。
SingleGasNasa

## Slide 25: stateSelect パラメータ とは...
type Real // Note: Defined with Modelica syntax although predefined
RealType value;
parameter StringType quantity
parameter StringType unit
parameter StringType displayUnit = "" "Default display unit";
parameter RealType min=-Inf, max=+Inf; // Inf denotes a large value
parameter RealType start = 0; // Initial value
parameter BooleanType fixed = true, // default for parameter/constant;
= false; // default for other variables
parameter RealType nominal; // Nominal value
parameter BooleanType unbounded=false; // For error control
parameter StateSelect stateSelect = StateSelect.default;
equation
assert(value >= min and value <= max, "Variable value out of limit");
end Real;
https://www.modelica.org/documents/ModelicaSpec34.pdf 4.8.1 Real Type, p.52
stateSelect は、Modelica 言語の仕様として規定されているReal 変数に
設定可能なパラメータである。
Predefined Type Real
仕様書
SingleGasNasa

## Slide 26: stateSelect に設定可能な値は...
type StateSelect = enumeration(
never "Do not use as state at all.",
avoid "Use as state, if it cannot be avoided (but only if variable appears
differentiated and no other potential state with attribute default,
prefer, or always can be selected).",
default "Use as state if appropriate, but only if variable appears
differentiated.",
prefer "Prefer it as state over those having the default value
(also variables can be selected, which do not appear differentiated). ",
always "Do use it as a state.");
https://www.modelica.org/documents/ModelicaSpec34.pdf 4.8.8.1, p.56
never: 独立変数として使用しない
avoid: 独立変数として使用することをできるだけ避ける
default: 適切と判断されれば独立変数として使用する
（ただし微分されている場合のみ）
prefer: 独立変数としてできるだけ使用する
always: 必ず独立変数として使用する
はじめてのModelicaプログラミング, 広野友英, TechShare, 2017, p.34
SingleGasNasa

## Slide 27: Modelica.Media.UserGuide.MediumDefinition.StaticStateSelection より
保存則の成り立つ体積要素 (valance volume) で medium が次のように定義されている場合を考える。
package Medium = Modelica.Media.Interfaces.PartialMedium;
Medium.BaseProperties medium;
equation
// mass balance
der(M) = port_a.m_flow + port_b.m_flow;
der(MX) = port_a_mX_flow + port_b_mX_flow;
M = V*medium.d;
MX = M*medium.X;
// Energy balance
U = M*medium.u;
der(U) = port_a.H_flow+port_b.H_flow;
容器全体の質量保存則
成分物質の質量保存則
エネルギー保存則
preferredMediumStates = true
状態変数 p, T, d, u, h のうち 2つが stateSelect = StateSelect.prefer
残りの３つの変数が、この２つの状態変数の関数の形で記述される
単成分物質（純物質）の場合
Static State Selection (静的状態変数選択)
２つの状態変数の微分による線形方程式系
のとき
となる。
不要な非線形方程式の
繰り返し計算が
避けられる。
BaseProperties モデル
SingleGasNasa

## Slide 28
der(M) = V*der(d)
der(U) = der(M)*u + M*der(u)
der(d) = der(fd,p)*der(p) + der(fd,T)*der(T)
der(u) = der(fu,p)*der(p) + der(fu,T)*der(T)
p(stateSelect = StateSelect.prefer)
T(stateSelect = StateSelect.prefer)
d = fd(p,T)
u = fu(p,T)
h = fh(p,T)
例として、以下のように設定されている場合を考える。
index reduction の結果、medium の微分方程式系は次のようになる
der(x,y)
x を y で偏微分する。
Modelica に将来的に
導入されるらしい…
状態変数 p, T は ツールの積分器から与えられる。
fd(p,T), der(fd,p) など他の関数は、p, T の関数として評価される。
der(M), der(U), der(d), der(u) などを消去した全方程式系は der(p) とder(T)の線形方程式系となる。
SingleGasNasa

## Slide 29
うまくいかない場合の例 (Counter Example)
p(stateSelect = StateSelect.prefer)
T(stateSelect = StateSelect.prefer)
h = h(T)
u = h – R*T
p = d*R*T
d が p,T の関数の形になっていない
もし p と T が状態変数なら、 d を導出できなければならない。
d = p/(R*T) と導出できるが R または T がゼロなら division by zero になってしまう。ツールは R や T がゼロになれないことを知らない。
そのため、ツールは p と T が、常に状態変数とはなれないことを仮定しなければならない。
したがって、ツールは、動的状態変数選択を行うか他の静的状態変数を探すことになる。
他の静的状態変数の候補として d が考えられる。（p は d とTの関数で表すことができる。）
d を静的状態変数にするためには、ポテンシャル変数として微分の形（ der(d) = ... ) で与えられるか、selectState が SelectState.prefer か SelectState.always でなければならない。
SingleGasNasa
結局、動的状態変数選択になる

## Slide 30: State Selection のテスト
model Room
replaceable package Medium = Modelica.Media.Air.DryAirNasa;
parameter SI.Volume V = 22.0;
Modelica.Fluid.Interfaces.FluidPort_b port_a(redeclare package Medium = Medium)
annotation( ...);
Modelica.Fluid.Interfaces.FluidPort_b port_b(redeclare package Medium = Medium)
annotation( ...);
Medium.BaseProperties medium;
SI.Mass M;
SI.Energy U;
equation
M = medium.d * V;
U = medium.u * M;
der(M) = port_a.m_flow + port_b.m_flow;
der(U) = actualStream(port_a.h_outflow) * port_a.m_flow +
actualStream(port_b.h_outflow) * port_b.m_flow;
port_a.p = medium.p;
port_b.p = medium.p;
port_a.h_outflow = medium.h;
port_b.h_outflow = medium.h;
initial equation
medium.T = 293.15;
medium.p = 101325;
annotation( ...);
end Room;
簡単な valance volume モデルを作成する。
質量保存則
エネルギー保存則
４畳半ぐらいの大きさ
初期状態
20 ℃, 1 atom
BaseProperties モデル

## Slide 31: システムモデル① RoomTest_prefer
model RoomTest_prefer
replaceable package Medium = Modelica.Media.Air.DryAirNasa(
AbsolutePressure(nominal = 100000.0));
Room room1(redeclare package Medium = Medium,
medium(preferredMediumStates = true)) annotation( ...);
Modelica.Fluid.Sources.MassFlowSource_T boundary1(
redeclare package Medium = Medium, T = 323.15, m_flow = 0.05,
nPorts = 1) annotation( ...);
Modelica.Fluid.Sources.MassFlowSource_T boundary2(
redeclare package Medium = Medium, m_flow = -0.045, nPorts = 1)
annotation( ...);
equation
connect(boundary2.ports[1], room1.port_b) annotation( ...);
connect(boundary1.ports[1], room1.port_a) annotation( ...);
annotation( ...);
end RoomTest_prefer;
room1 の medium の preferredMediumStatus を true に設定
50 ℃, 0.05 kg/s
-0.045 kg/s
SingleGasNasa

## Slide 32: システムモデル② RoomTest_default
model RoomTest_default
replaceable package Medium = Modelica.Media.Air.DryAirNasa(
AbsolutePressure(nominal = 100000.0));
Room room1(redeclare package Medium = Medium,
medium(preferredMediumStates = false)) annotation( ...);
Modelica.Fluid.Sources.MassFlowSource_T boundary1(
redeclare package Medium = Medium, T = 323.15, m_flow = 0.05,
nPorts = 1) annotation( ...);
Modelica.Fluid.Sources.MassFlowSource_T boundary2(
redeclare package Medium = Medium, m_flow = -0.045, nPorts = 1)
annotation( ...);
equation
connect(boundary2.ports[1], room1.port_b) annotation( ...);
connect(boundary1.ports[1], room1.port_a) annotation( ...);
annotation( ...);
end RoomTest_default;
room1 の medium の preferredMediumStatus を false に設定
50 ℃, 0.05 kg/s
-0.045 kg/s
SingleGasNasa

## Slide 33: Simulation > Simulation Setup の設定
General
Start Time = 0 [secs]
End Time = 5000 [secs]
チェック
Save __OpenModelica_SimulationFlags annotation inside model
Simulate
Simulation Flags のチェック
LOG_LS
LOG_NLS
LOG_STATS
SingleGasNasa

## Slide 34: 実行時の出力ログ
① RoomTest_prefer
② RoomTest_default
線形方程式系を解いている
非線形方程式系を解いている
SingleGasNasa

## Slide 35: シミュレーション結果
温度
RoomTest_prefer
RoomTest_default
圧力
RoomTest_prefer
RoomTest_default
結果は変わらない!!
密度
RoomTest_prefer
RoomTest_default
SingleGasNasa

## Slide 36: II. BaseProperties の方程式
equation
if standardOrderComponents then
Xi = X[1:nXi];
if fixedX then
X = reference_X;
end if;
if reducedX and not fixedX then
X[nX] = 1 - sum(Xi);
end if;
…
end if;
…
end BaseProperties;
X と Xi に関する方程式
A. PartialMedium.BaseProperties の方程式（抜粋）
partial model extends BaseProperties(
final standardOrderComponents=true)
end BaseProperties;
B. PartialPureSubstance.BaseProperties の継承部分
nXi = nS
Xi = X[1:nXi]
stardardOrderComponents = true
SingleGasNasa

## Slide 37: C. SingleGasNasa.BaseProperties の方程式
equation
assert(T >= 200 and T <= 6000, "Temperature T (= " + String(T) + " K) is not in the allowed range 200 K <= T <= 6000 K required from medium model \"" + mediumName + "\".");
MM = data.MM;
R = data.R;
h = Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.h_T(
data, T,
Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.excludeEnthalpyOfFormation,
Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.referenceChoice,
Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.h_offset);
u = h - R*T;
// Has to be written in the form d=f(p,T) in order that static
// state selection for p and T is possible
d = p/(R*T);
// connect state with BaseProperties
state.T = T;
state.p = p;
end BaseProperties;
true
zeroAt0K
0.0
エンタルピ
理想気体
状態方程式
p, d, T, h, u, R, MM に関する方程式
密度
内部エネルギー
温度から比エンタルピを求める関数
stateレコード
との関係の式
SingleGasNasa
デフォルト値

## Slide 38: III. 比エンタルピの計算方法と標準状態
デフォルト
exclEnthForm = Functions.excludeEnthalpyOfFormation = true
refChoice = Functions.referenceChoice = ZeroAt0K
h_off = Functions.h_offset = 0.0
温度から比エンタルピを求める関数
Media.IdealGases.Common.Functions.h_T
DataRecord の
Document の式
ソースコードの形式
DataRecord 型：係数 を含む

## Slide 39: CH4の標準状態 (25℃) の比エンタルピ (h_T の検算)
,
[J/kg]
[J/kg]
,
[J/kg]
[J/kg]
data.Hf=-4650159.63885838
(1) 生成エンタルピを排除しない場合、
標準状態のエンタルピが標準生成エンタルピとなる
(2) 生成エンタルピを排除した場合、
標準状態のエンタルピが0 [J/kg] となる
計算結果
計算結果
計算誤差のため、
298.14〜298.15℃の間に
0 [J/kg] になる温度がある
生成エンタルピが
含まれている
標準生成エンタルピ[J/kg]
SingleGasNasa

## Slide 40: CH4の標準状態 (25℃) の比エンタルピ (h_T の検算)
,
[J/kg]
[J/kg]
data.H0=624355.7409524474
,
(3) 生成エンタルピを排除して、ZeroAt0K を選択した場合、
標準状態のエンタルピが H0 [J/kg] となる。
(4) 生成エンタルピを排除して、UserDefined を選択した場合、
標準状態のエンタルピが h_off [J/kg] となる。
[J/kg] とした場合
計算結果
計算結果
デフォルト設定
SingleGasNasa

## Slide 41: CH4 の比エンタルピのパラメータ設定による違い
(1) 生成エンタルピを排除しない
(2) 標準状態で 0 [J/kg] (ZeroAt25C)
(3) 標準状態で data.H0 [J/kg] (ZeroAt0K]
(4) 標準状態で = 200000 [J/kg]
温度 [K]
比エンタルピ [J/kg]
[デフォルト]
(1)
(2)
(3)
(4)
Check_h_T_Test
SingleGasNasa

## Slide 42: Check_h_T
model Check_h_T
replaceable package Medium = Modelica.Media.IdealGases.SingleGases.CO2;
parameter Boolean exclEnthForm=false;
parameter ReferenceEnthalpy refChoice=ReferenceEnthalpy.ZeroAt25C;
parameter Modelica.SIunits.SpecificEnthalpy h_off=0.0;
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput T annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput h annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput hmol annotation( ...);
equation
h = Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.h_T(
Medium.data, T, exclEnthForm, refChoice, h_off);
hmol = h*Medium.data.MM;
annotation( ...);
end Check_h_T;
SingleGasNasa

## Slide 43: Check_h_T_Test
model Check_h_T_Test
replaceable package Medium = Modelica.Media.IdealGases.SingleGases.CH4;
Check_h_T check_h_T1(redeclare package Medium = Medium,
exclEnthForm = false, refChoice = ReferenceEnthalpy.ZeroAt25C) annotation( ...);
Check_h_T check_h_T2(redeclare package Medium = Medium,
exclEnthForm = true, refChoice = ReferenceEnthalpy.ZeroAt25C) annotation( ...);
Check_h_T check_h_T3(redeclare package Medium = Medium,
exclEnthForm = true, refChoice = ReferenceEnthalpy.ZeroAt0K) annotation( ...);
Check_h_T check_h_T4(redeclare package Medium = Medium,
exclEnthForm = true, h_off = 200000, refChoice = ReferenceEnthalpy.UserDefined)
annotation( ...);
Modelica.Blocks.Sources.Ramp temperature(
duration = 1000, height = 800, offset = 200, startTime = 0) annotation( ...);
equation
connect(temperature.y, check_h_T4.T) annotation( ...);
connect(temperature.y, check_h_T3.T) annotation( ...);
connect(temperature.y, check_h_T2.T) annotation( ...);
connect(temperature.y, check_h_T1.T) annotation( ...);
annotation( ...
__OpenModelica_simulationFlags(lv = "LOG_STATS", outputFormat = "mat", s = "dassl"));
end Check_h_T_Test;
SingleGasNasa
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 44: IV. 比エンタルピを Modelica 関数にする理由
もし medium の独立変数が(p, h)でない場合、比エンタルピは、その独立変数のModelica 関数として計算すべきである。
function h_T;
input Temperature T;
…
output specificEnthalpy h;
algorithm
end h_T
Modelica.Media.UsersGuide.MediumDefinition.SpecificEnthalpyAsFunction より
BaseProperties モデルの中の式
状態変数 p, T を引数とする Modelica 関数
状態変数 p, T
の方程式
実際のソースコードは
もっと式を変形してます。

## Slide 45
connector FluidPort
replaceable package Medium = Modelica.Media.Interfaces.PartialMedium;
Medium.AbsolutePressure p;
flow Medium.MassFlowRate m_flow;
Medium.SpecificEnthalpy h;
flow Medium.EnthalpyFlowRate H_flow;
Medium.MassFraction Xi[Medium.nXi];
flow Medium.MassFlowRate mX_flow[Medium.nXi];
end FluidPort
p2, T2
p1, T1
p1 = p2
h1 = h2
0 = m_flow1 + m_flow2
0 = H_flow1 + H_flow2
FluidPort が次のように定義されている場合を考える
h1 = h(p1, T1)
h2 = h(p2, T2)
(p1,h1)
(p2,h2)
medium1
medium2
FuidPort の方程式
BaseProperties の式
BaseProperties の式
(純物質の場合)
SingleGasNasa

## Slide 46
h1 := h(p1, T1)
p2 := p1
h2 := h1
0 := h2 – h(p2, T2)
h1 = h(p1, T1)
h2 = h(p2, T2)
p1 = p2
h1 = h2
h1 := h(p1, T1)
h1 := h(p1, T2)
T2 := T1
ポテンシャル変数に関する方程式
(p1, T1)が与えられたときに(p2, T2) を求める場合を考える。
h(p, T) が方程式として
与えられる場合
h(p, T) が Modelica 関数として
与えられる場合
すべてのFluidPortで
非線形方程式を解くこと
によって T2 を求めることになる。
Modelica のトランスレータが
左辺と第１引数が一致するので
第２引数も一致すると解釈する。
非線形方程式を解く必要はない!!
SingleGasNasa

## Slide 47: 現状のFluidPortでは...
connector FluidPort
"Interface for quasi one-dimensional fluid flow in a piping network (incompressible or compressible, one or more phases, one or more substances)"
replaceable package Medium = Modelica.Media.Interfaces.PartialMedium
"Medium model" annotation (choicesAllMatching=true);
flow Medium.MassFlowRate m_flow
"Mass flow rate from the connection point into the component";
Medium.AbsolutePressure p "Thermodynamic pressure in the connection point";
stream Medium.SpecificEnthalpy h_outflow
"Specific thermodynamic enthalpy close to the connection point if m_flow < 0";
stream Medium.MassFraction Xi_outflow[Medium.nXi]
"Independent mixture mass fractions m_i/m close to the connection point if m_flow < 0";
stream Medium.ExtraProperty C_outflow[Medium.nC]
"Properties c_i/m close to the connection point if m_flow < 0";
end FluidPort;
h_outflow1 = h(p1,T1)
inStream(h_outflow2) = h(p2,T2)
p1 = p2
h_outflow1 = inStream(h_outflow2)
Modelica.Fluid.Interfaces.FluidPort
FluidPortの比エンタルピは stream 変数として定義されている。
流れが medium1 から medium 2 に向かう場合、方程式は以下のようになる。
h_outflow1 = h(p1,T1)
h_outflow1 = h(p2,T2)
SingleGasNasa

## Slide 48: 5. setState_XXX I． setState_XXX 関数
異なる熱力学的状態変数の組み合わせから ThermodynamicState を返す関数
setState_pTX(p, T, X)
setState_phX(p, h, X)
setState_psX(p, s, X)
setState_dTX(d, T, X)
p: 圧力
T: 温度
h: 比エンタルピ
s: 比エントロピ
d: 密度
X[nX]: 質量分率
setState_pT(p, T) = setState_pTX(p,T,fill(0,0))
setState_ph(p, h) = setState_phX(p,h,fill(0,0))
setState_ps(p, s) = setState_psX(p,s,fill(0,0))
setState_dT(d, T) = setState_dTX(d,T,fill(0,0))
A. PartialMedium では partial function (algorithm が未定義)
B. PartialPureSubstances
質量分率 X なしで熱力学的状態を返す関数が導入されている。
partial 関数を
使って宣言してるが
partial 関数
ではない!
SingleGasNasa

## Slide 49: B. PartiaPureSubstances の setState_XX のアルゴリズム
algorithm
state := setState_dTX(
d,
T,
fill(0, 0));
end setState_dT;
algorithm
state := setState_phX(
p,
h,
fill(0, 0));
end setState_ph;
algorithm
state := setState_psX(
p,
s,
fill(0, 0));
end setState_ps;
algorithm
state := setState_dTX(
d,
T,
fill(0, 0));
end setState_dT;
setState_dT(d,T)のアルゴリズム
setState_ph(p,h) のアルゴリズム
setState_ps(p,s) のアルゴリズム
setState_dT(d,T) のアルゴリズム
SingleGasNasa

## Slide 50: C. SingleGasNASA の setState_XXX
algorithm
state := ThermodynamicState(p=p,T=T);
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end setState_pTX;
algorithm
state := ThermodynamicState(p=d*data.R*T,T=T);
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end setState_dTX;
setState_pTX(p, T, X) のアルゴリズム
setState_dTX(d, T, X) のアルゴリズム
理想気体の状態方程式
algorithm
state := ThermodynamicState(p=p,T=T_h(h));
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end setState_phX;
setState_phX(p, h, X) のアルゴリズム
エンタルピから
温度を求める関数
algorithm
state := ThermodynamicState(p=p,T=T_ps(p,s));
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end setState_psX;
setState_psX(p, s, X) のアルゴリズム
圧力とエントロピから
温度を求める関数
（非線形方程式）
（非線形方程式）

## Slide 51: II. 比エンタルピ、比エントロピから温度を求める関数
function T_h "Compute temperature from specific enthalpy”
extends Modelica.Icons.Function;
input SpecificEnthalpy h "Specific enthalpy";
output Temperature T "Temperature";
Protected
package Internal
"Solve h(data,T) for T with given h (use only indirectly via temperature_phX)”
extends Modelica.Media.Common.OneNonLinearEquation;
redeclare record extends f_nonlinear_Data
"Data to be passed to non-linear function”
extends Modelica.Media.IdealGases.Common.DataRecord;
end f_nonlinear_Data;
redeclare function extends f_nonlinear
algorithm
y := Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.h_T(
f_nonlinear_data,x);
end f_nonlinear;
// Dummy definition has to be added for current Dymola
redeclare function extends solve
end solve;
end Internal;
algorithm
T := Internal.solve(h, 200, 6000, 1.0e5, {1}, data);
end T_h;
①
②
③
④
Modelica.Media.IdealGases.Common.SingleGasNasa.T_h
エンタルピから温度
を求める非線形方程式
: 温度
: エンタルピ

## Slide 52
function T_ps "Compute temperature from pressure and specific entropy”
extends Modelica.Icons.Function;
input AbsolutePressure p "Pressure";
input SpecificEntropy s "Specific entropy";
output Temperature T "Temperature";
Protected
package Internal
"Solve h(data,T) for T with given h (use only indirectly via temperature_phX)”
extends Modelica.Media.Common.OneNonLinearEquation;
redeclare record extends f_nonlinear_Data
"Data to be passed to non-linear function”
extends Modelica.Media.IdealGases.Common.DataRecord;
end f_nonlinear_Data;
redeclare function extends f_nonlinear
algorithm
y := Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.s0_T(
f_nonlinear_data,x)- data.R*Modelica.Math.log(p/reference_p);
end f_nonlinear;
// Dummy definition has to be added for current Dymola
redeclare function extends solve
end solve;
end Internal
algorithm
T := Internal.solve(s, 200, 6000, p, {1}, data);
end T_ps;
reference_p
圧力とエントロピから温度
を求める非線形方程式
Modelica.Media.IdealGases.Common.SingleGasNasa.T_ps
①
②
③
④
: 温度
: エントロピ
SingleGasNasa

## Slide 53: Media.IdealGases.Common.Functions.s0_T
標準エントロピとの比較 [J/mol.K]
s0_T(298.15) 化学便覧
-----------------------------------
CH4 186.37 186.38
C2H6 229.22 229.60
CO2 213.786 213.74
H2 130.68 130.68
H2O 188.828 188.83
化学便覧は標準圧力を 0.1 MPa = 100000 Pa
本モデルは p0=refrerence_p = 101325 Pa とするため違いが出る可能性あり。
温度 T [K]
比エントロピ s [J/kg.K]
101325 [Pa]
1001325 [Pa]
比エントロピの温度依存性
ソースコードの式
DataRecord の
Documentの式
SingleGasNasa

## Slide 54: 関数 T_h(h) と T_ps(p,s) の構成
① 関数内に非線形方程式を解く機能を追加するため、OneNonLinearEquationを継承する ローカルパッケージ Internal を宣言する。
非線形方程式が使うデータの型
(レコード)
非線形方程式
解を返す関数
1変数の非線形方程式ソルバ
SingleGasNasa

## Slide 55: 関数 T_h(h) と T_ps(p,s) の構成
reference_p
② 関数 f_nonlinear の algorithm文に非線形方程式を宣言する。
非線形方程式
SingleGasNasa

## Slide 56: 関数 T_h(h) と T_ps(p,s) の構成
変数を新たに定義する代わりに
DataRecordを継承している
③ レコード f_nonlinear_Data に 非線形方程式が使用するデータの型を宣言する。
を作るのに必要なデータの型（レコード）
SingleGasNasa

## Slide 57: 関数 T_h(h) と T_ps(p,s) の構成
④ 解を返す関数 solve を継承して再宣言する。
  (現状の Dymola ではダミーの再宣言が必要)
SingleGasNasa

## Slide 58
Modelica.Media.Common.OneNonLinearEquation.solve のアルゴリズム概略
収束判定前の状態
の入れ替えを行って、次のようになるようにする。
  解 は と の間にある。
  は、との外にあるか となる
初期状態
もし なら
Brent R.P.:Algorithms for Minimization without derivatives. Prentice Hall, 1973, pp. 58-59.
非線形方程式
から を推定するプロセスを繰り返す。
SingleGasNasa

## Slide 59
収束判定
または なら収束
収束してない場合、以下のような方法で の移動を繰り返して、収束するまで解の範囲を狭めていく。
① またはの場合
② の場合
③ の場合
2分割法
線形補間
2次曲線補間

## Slide 60
線形補間
2次曲線補間
ラグランジュの補間公式で とした場合と一致する
// Determine if a bisection is needed
if abs(e) < tol or abs(fa) <= abs(fb) then
e := m;
d := e;
else
s := fb/fa;
if a == c then
// linear interpolation
p := 2*m*s;
q := 1 - s;
else
// inverse quadratic interpolation
q := fa/fc;
r := fb/fc;
p := s*(2*m*q*(q - r) - (b - a)*(r - 1));
q := (q - 1)*(r - 1)*(s - 1);
end if;
if p > 0 then
q := -q;
else
p := -p;
end if;
s := e;
e := d;
if 2*p < 3*m*q - abs(tol*q) and p < abs(0.5*s*q) then
// interpolation successful
d := p/q;
else
// use bi-section
e := m;
d := e;
end if;
end if;
補間式の検算
SingleGasNasa

## Slide 61: setState_ph(p,h) のテスト
model T_ph_Check
replaceable package Medium = Modelica.Media.IdealGases.SingleGases.CH4;
Medium.ThermodynamicState state;
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput p annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput h annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput T annotation( ...);
equation
state = Medium.setState_ph(p, h);
T = state.T;
annotation( ...);
end T_h_Check;
model H_pT_Check
replaceable package Medium = Modelica.Media.IdealGases.SingleGases.CH4;
Medium.ThermodynamicState state;
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput p annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput T annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput h annotation( ...);
equation
state = Medium.setState_pT(p, T);
h = Medium.specificEnthalpy(state);
annotation( ...);
end H_T_Check;
温度からエンタルピを求める
エンタルピから温度を求める
SingleGasNasa

## Slide 62: setState_ps(p,s) のテスト
model S_pT_Check
replaceable package Medium = Modelica.Media.IdealGases.SingleGases.CH4;
Medium.ThermodynamicState state;
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput p annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput T annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput s annotation( ...);
equation
state = Medium.setState_pT(p, T);
s = Medium.specificEntropy(state);
annotation( ...);
end S_pT_Check;
圧力と温度からエントロピを求める
圧力とエントロピから温度を求める
model T_ps_Check
replaceable package Medium = Modelica.Media.IdealGases.SingleGases.CH4;
Medium.ThermodynamicState state;
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput p annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput s annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput T annotation( ...);
equation
state = Medium.setState_ps(p, s);
T = state.T;
annotation( ...);
end T_ps_Check;
SingleGasNasa

## Slide 63: テスト結果
温度からエンタルピ
H_pT_check
エンタルピから温度
T_ph_check
温度 [K]
比エンタルピ [J/kg]
温度からエンタルピ
H_pT_check
エンタルピから温度
T_ph_check
200〜1000 ℃
温度 [K]
比エントロピ [J/kg.K]
圧力とエントロピから温度
T_ps_check
圧力と温度からエントロピ
S_pT_check
圧力と温度からエントロピ
S_pT_check
圧力とエントロピから温度
T_ps_check
SingleGasNasa

## Slide 64: 6. 物性値関数
I. 熱力学的状態変数を返す関数
pressure(state)
temperature(state)
density(state)
specificEnthalpy(state)
specificInternalenergy(state)
specificEntropy(state)
specificGibbsEnergy(state)
specificHelmholtzEnergy(state)
temperature_phX(p,h,X) = temperature(setSate_phX(p,h,X))
temperarure_psX(p,s,X) = temperature(setState_psX(p,s,X))
density_pTX(p,T,X) = density(setState_pTX(p,T,X))
density_phX(p,h,X) = density(setState_phx(p,h,X))
density_psX(p,s,X) = density(setState_psX(p,s,X))
specificEnthalpy_pTX(p,T,X) = specificEnthalpy(setState_pTX(p,T,X))
specificEnthalpy_psX(p,s,X) = specificEnthalpy(setState_psX(p,s,X))
specificEntropy_pTX(p,t,X) = specificEnthalpy(setState_pTX(p,t,X))
A. PartialMedium
SingleGasNasa で宣言する
partial function
SingleGasNasa

## Slide 65
B. PartialPureSubStance
temperature_ph(p,h) = temperature_phX(p,h,fill(0,0))
temperarure_ps(p,s) = temperature_psX(p,s,fill(0,0))
presure_dT(d,T) = pressure(setState_dTX(d,T,fill(0,0))
density_pT(p,T) = density(setState_pTX(p,T,fill(0,0))
density_ph(p,h) = density_phX(p,h,fill(0,0))
density_ps(p,s) = density_psX(p,s,fill(0,0))
specificEnthalpy_dT(d,T) = specificEnthalpy(setState_dTX(d,T,fill(0,0))
specificEnthalpy_ps(p,s) = specificEnthalpy_psX(p,s,fill(0,0))
specificEnthalpy_pT(p,T) = specificEnthalpy_pTX(p,T,fill(0,0))
SingleGasNasa

## Slide 66
C. SingleGasNasa の式の中身
pressure(state) = state.p
temperature(state) = state.T
density(state) = state.p/(data.R*state.T)
specificEnthalpy(state) = Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.h_T(data, state.T)
specificInternalenergy(state) = Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.h_T(data, state.T) - data.R*state.T
specificEntropy(state) = Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.s0_T(data, state.T) – data.R*Modelica.Math.log(state.p/reference_p)
specificGibbsEnergy(state) = Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.h_T(data, state.T) – state.T*specificEntropy(state)
specificHelmholtzEnergy(state) = Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.h_t(data, state.T) – data.R*state.T – state.T*specificEntropy(state)
reference_p
密度(状態方程式)
内部エネルギー
比エントロピ
ギブズ自由エネルギー
ヘルムホルツ自由エネルギー
SingleGasNasa

## Slide 67: II. 粘性率
A. PartialMedium
dynamicViscosity(state)
function extends dynamicViscosity "Dynamic viscosity”
algorithm
assert(fluidConstants[1].hasCriticalData,
"Failed to compute dynamicViscosity: For the species \"”
+ mediumName + "\" no critical data is available.");
assert(fluidConstants[1].hasDipoleMoment,
"Failed to compute dynamicViscosity: For the species \"”
+ mediumName + "\" no critical data is available.");
eta := Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.dynamicViscosityLowPressure(
state.T,
fluidConstants[1].criticalTemperature,
fluidConstants[1].molarMass,
fluidConstants[1].criticalMolarVolume,
fluidConstants[1].acentricFactor,
fluidConstants[1].dipoleMoment);
annotation (smoothOrder=2);
end dynamicViscosity;
SingleGasNasa.dynamicViscosity(state)
C. SingleGasNasa
dynamicViscosity(state)
dynamicViscosityLowPressure(T,Tc,M,Vc,w,mu,k)
定数レコード
fluidConstants
のデータ
SingleGasNasa

## Slide 68
: 粘性衝突積分 (viscosity collision integral)
: 絶対温度 [K]
: 粘性率 [P]
: 無次元双極子モーメント
(dimensionless dipole moment)
: モル質量 [g/mol]
: 臨界温度 (critical temperature) [K]
: 臨界体積 (critical volume) [cm3/mol]
: Boltzmann 定数
: pair-potential energy の最小値
: 偏心因子 (acentric factor)
: アルコールや酸など高い極性をもつ
物質の修正値
( special correction for highly polar
substances such as alcohols and acid )
: 分子の形状や希薄ガスの極性の効果
Chung, et al. (1984, 1988) の粘性率の計算方法
Bruce E. Poling, John E. Prausnitz, John P. O'Connell, "The Properties of Gases and Liquids" 5th Ed. Mc Graw Hill.
1 P = 0.1 Pa.s
: 双極子モーメント (dipole moment)[D]
debye
SingleGasNasa

## Slide 69
: [kg/mol] = [g/mol]
: [m3/mol] = [cm/mol]
: [P] = [Pa.s]
: [m3/mol] = [cm/mol]
SI 単位への変換
SingleGasNasa

## Slide 70
function dynamicViscosityLowPressure
"Dynamic viscosity of low pressure gases”
extends Modelica.Icons.Function;
input SI.Temp_K T "Gas temperature";
input SI.Temp_K Tc "Critical temperature of gas";
input SI.MolarMass M "Molar mass of gas";
input SI.MolarVolume Vc "Critical molar volume of gas";
input Real w "Acentric factor of gas";
input Modelica.Media.Interfaces.Types.DipoleMoment mu
"Dipole moment of gas molecule";
input Real k = 0.0 "Special correction for highly polar substances";
output SI.DynamicViscosity eta "Dynamic viscosity of gas";
Protected
parameter Real Const1_SI=40.785*10^(-9.5)
"Constant in formula for eta converted to SI units";
parameter Real Const2_SI=131.3/1000.0
"Constant in formula for mur converted to SI units";
Real mur=Const2_SI*mu/sqrt(Vc*Tc)
"Dimensionless dipole moment of gas molecule";
Real Fc=1 - 0.2756*w + 0.059035*mur^4 + k
"Factor to account for molecular shape and polarities of gas";
Real Tstar "Dimensionless temperature defined by equation below";
Real Ov "Viscosity collision integral for the gas";
algorithm Tstar := 1.2593*T/Tc;
Ov := 1.16145*Tstar^(-0.14874) + 0.52487*Modelica.Math.exp(-0.7732*Tstar)
+ 2.16178*Modelica.Math.exp(-2.43787*Tstar);
eta := Const1_SI*Fc*sqrt(M*T)/(Vc^(2/3)*Ov);
annotation (smoothOrder=2, ...);
end dynamicViscosityLowPressure;
Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.dynamicViscosityLowPressure
SingleGasNasa

## Slide 71
CH4 の粘性率 ( 101325 Pa )
温度 [K]
粘性率 [Pa.s]
(REFPROP version 7)
SingleGasNasa
(Chung, et al (1984, 1988)の方法)

## Slide 72: III. 熱伝導率
A. PartialMedium
thermalConductivity(state)
SingleGasNasa.thermalConductivity(state)
C. SingleGasNasa
thermalConductivity(state, method)
thermalConductivityEstimate(Cp,eta,method,data)
function extends thermalConductivity
"Thermal conductivity of gas”
// input IdealGases.Common.DataRecord data "Ideal gas data";
input Integer method=Functions.methodForThermalConductivity
"1: Eucken Method, 2: Modified Eucken Method";
algorithm assert(fluidConstants[1].hasCriticalData,
"Failed to compute thermalConductivity: For the species \"" + mediumName +
"\" no critical data is available.");
lambda := Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.thermalConductivityEstimate(
specificHeatCapacityCp(state),
dynamicViscosity(state), method=method,data=data);
annotation (smoothOrder=2);
end thermalConductivity;
どちらも
Modelica.Media.IdealGAses.Common.Functions.thermalConductivityEstimate
をコールする。
method のデフォルト値 = 1
SingleGasNasa

## Slide 73
method = 1 Eucken Method
Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.
thermalConductivityEstimate(Cp, eta, method, data)
method = 2 Modified Eucken Method
: 比熱 [J/kg.K], : モル質量 [kg/mol], : 気体定数 [J/kg.K]
低温で有効
高温で低めに評価される
高温で有効
低温で高めに評価される
MSL Ver.3.2.2 ではmethod = 2 にバグあり
CH4 の熱伝導率
SingleGasNasa
(REFPROP version 7)
[J/(mol.K)]
修正は MSL Ver.3.2.3 milestone
になってます。

## Slide 74: IV. 密度の偏微分
A. PartialMedium
density_derp_h(state)
density_derh_p(state)
density_derp_T(state)
density_derT_p(state)
density_derX(state)
C. SingleGasNasa
density_derp_T(state)
density_derT_p(state)
density_derX(state)
SingleGasNasa では実装されない！
状態方程式
SingleGasNasa

## Slide 75: V. 等エントロピ過程のエンタルピ
A. PartialMedium
isentropicEnthalpy(p_downstream, refState)
C. SingleGasNasa
isentropicEnthalpy(p_downstream, refState)
isentropicEnthalpyApproximation(p2, state, exclEnthForm, refChoice, h_off)
refState の状態から圧力 p_downstream の状態に等エントロピ的に
変化したときの比エンタルピを計算する。
function extends isentropicEnthalpy "Return isentropic enthalpy”
input Boolean exclEnthForm=Functions.excludeEnthalpyOfFormation
"If true, enthalpy of formation Hf is not included in specific enthalpy h";
input ReferenceEnthalpy refChoice=Functions.referenceChoice
"Choice of reference enthalpy";
input SpecificEnthalpy h_off=Functions.h_offset
"User defined offset for reference enthalpy, if referenceChoice = UserDefined";
algorithm
h_is := isentropicEnthalpyApproximation(p_downstream,refState,exclEnthForm,refChoice,h_off);
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end isentropicEnthalpy;
SingleGasNasa.isentropicEnthalpy

## Slide 76
S-P 表示による比エンタルピの全微分
等エントロピ過程
は から等エントロピ的に変化する。
protected
IsentropicExponent gamma = isentropicExponent(state) "Isentropic exponent";
algorithm
h_is := Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.h_T(
data,state.T,exclEnthForm,refChoice,h_off) +
gamma/(gamma - 1.0)*state.p/density(state)*((p2/state.p)^((gamma - 1)/gamma) - 1.0); annotation(Inline=true,smoothOrder=2);end isentropicEnthalpyApproximation;
SingleGasNasa.isentropicEnthalpyApproximation のアルゴリズム
より、
SingleGasNasa

## Slide 77: VI その他の物性値
A. PartialMedium
specificHeatCapacityCp(state)
specificHeatCapacityCv(state)
isentropicExponent(state)
velocityOfSound(state)
isobaricExpansionCoefficient(state)
isothermalCompressibility(state)
molarMass(state)
heatCapacity_cp(state) = specificHeatCapacityCp(state)
heatCapacity_cv(state) = specificHeatCapacityCv(state)
beta(state) = isobaricExpansionCoefficient(state)
Kappa(state) = isothermalCompressibility(state)
plandtlNumber(state)
SingleGasNasa で宣言する
partial function
: 粘性率
: 定圧比熱
: 熱伝導率
Prandtl Number (プラントル数)
C. SingleGasNasa
specificHeatCapacityCp(state)
specificHeatCapacityCv(state)
isentropicExponent(state)
velocityOfSound(state)
isobaricExpansionCoefficient(state)
isothermalCompressibility(state)
molarMass(state)
SingleGasNasa

## Slide 78: specificHeatCapacityCp(state) 定圧比熱
function extends specificHeatCapacityCp
"Return specific heat capacity at constant pressure”
algorithm
cp := Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.cp_T(data, state.T);
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end specificHeatCapacityCp;
specificHeatCapacityCv(state) 定積比熱
function extends specificHeatCapacityCv
"Compute specific heat capacity at constant volume from temperature and gas data”
algorithm
cv := Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.cp_T(
data, state.T) - data.R;
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end specificHeatCapacityCv;
マイヤーの関係式
SingleGasNasa

## Slide 79: Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions. specificHeatCapacityCp(state)
CH4 の比熱
(REFPROP version 7)
[J/kg.K]
SingleGasNasa
(Nasa Glenn Coefficients)

## Slide 80: isentropicExponent(state) 等エントロピー指数 (理想気体では比熱比)
function extends isentropicExponent "Return isentropic exponent”
algorithm
gamma := specificHeatCapacityCp(state)/specificHeatCapacityCv(state);
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end isentropicExponent;
function extends velocityOfSound "Return velocity of sound”
extends Modelica.Icons.Function;
algorithm
a := sqrt(max(0,data.R*state.T*Modelica.Media.IdealGases.Common.Functions.cp_T(
data, state.T)/specificHeatCapacityCv(state)));
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end velocityOfSound;
velocityOfSound(state) 音速
SingleGasNasa

## Slide 81: isobaricExpantionCoefficient 定圧膨張係数
isothermalCompressibility(state) 等温圧縮率
function extends isothermalCompressibility
"Returns overall the isothermal compressibility factor”
algorithm
kappa := 1.0/state.p;
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end isothermalCompressibility;
molarMass モル質量
function extends molarMass "Return the molar mass of the medium”
algorithm
MM := data.MM;
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end molarMass;
function extends isobaricExpansionCoefficient
"Returns overall the isobaric expansion coefficient beta”
algorithm beta := 1/state.T;
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end isobaricExpansionCoefficient;
SingleGasNasa

## Slide 82: VII setSmoothState
partialMedium
setSmoothState(x, state_a, state_b, x_small(min=0))
x=0 で不連続な熱力学的状態 state_a, state_b を滑らかに近似する。
function extends setSmoothState
"Return thermodynamic state so that it smoothly approximates: if x > 0 then state_a else
state_b”
algorithm
state := ThermodynamicState(p=Media.Common.smoothStep(x, state_a.p, state_b.p, x_small),
T=Media.Common.smoothStep(x, state_a.T, state_b.T, x_small));
annotation(Inline=true,smoothOrder=2);
end setSmoothState;
SingleGasNasa.setSmoothState
SimpleGasNasa でアルゴリズムを実装する。
は流量または圧力差
SingleGasNasa

## Slide 83: Modelica.Media.Common.smoothStep
ステップ関数を滑らか（連続かつ微分可能）に近似する。
のときは
SingleGasNasa

## Slide 84: 7. Modelica.Media.Air.DryAirNasa 乾燥空気
within Modelica.Media.Air;
package DryAirNasa "Air: Detailed dry air model as ideal gas (200..6000 K)”
extends Modelica.Icons.MaterialProperty;
extends IdealGases.Common.SingleGasNasa(
mediumName="Air", data=IdealGases.Common.SingleGasesData.Air,
fluidConstants={IdealGases.Common.FluidData.N2});
redeclare function dynamicViscosity
…
end dynamicViscosity;
redeclare function thermalConductivity
…
end thermalConductivity;
annotation (Documentation(info="<html> ...);
end DryAirNasa;
乾燥空気の粘性率
乾燥空気の熱伝導率
粘性率と熱伝導率だけ SingleGasNasa で定義されたものから
置き換えられている。
SingleGasNasa

## Slide 85: DryAirNasa.dynamicViscosity のアルゴリズム
algorithm
eta := 1e-6*Polynomials_Temp.evaluateWithRange(
{9.7391102886305869E-15,-3.1353724870333906E-11,4.3004876595642225E-08,
-3.8228016291758240E-05,5.0427874367180762E-02,1.7239260139242528E+01},
Cv.to_degC(123.15),
Cv.to_degC(1273.15),
Cv.to_degC(state.T));
annotation (smoothOrder=2, ...);
end dynamicViscosity;
温度 [K] =-150[℃]と [K] =1000 [℃]の間の乾燥空気の粘性率を温度 [℃] の５次多項式で近似する。
範囲外は線形外挿する。
５次多項式の係数
Source: VDI Waermeatlas, 8th edition
SingleGasNasa

## Slide 86: DryAirNasa.thermalConductivity のアルゴリズム
algorithm
lambda := 1e-3*Polynomials_Temp.evaluateWithRange(
{6.5691470817717812E-15,-3.4025961923050509E-11,5.3279284846303157E-08,
-4.5340839289219472E-05,7.6129675309037664E-02,2.4169481088097051E+01},
Cv.to_degC(123.15),
Cv.to_degC(1273.15),
Cv.to_degC(state.T));
annotation (smoothOrder=2, ...);
end DryAirNasa;
温度 [K] = -150[℃]と [K]=1000 [℃]の間の乾燥空気の熱伝導率を温度 [℃] の５次多項式で近似する。
範囲外は線形外挿する。
Source: VDI Waermeatlas, 8th edition
５次多項式の係数
SingleGasNasa

## Slide 87: Modelica.Media.Incompressible.TableBased.Polynomials_Temp.evaluateWithRange
Copyright © 2004-2016, Modelica Association and DLR.
This package is free software. It can be redistributed and/or modified under the terms of the Modelica license, see the license conditions and the accompanying disclaimer in the documentation of package Modelica in file "Modelica/package.mo".
Polynomials_Temp
evaluateWithRange
線形外挿
部分
線形外挿付きn次多項式
SingleGasNasa

## Slide 88: Polynomials_Temp.evaluate のアルゴリズム
Polynomials_Temp.evaluate_der のアルゴリズム
SingleGasNasa
ソースコードは左の漸化式のループ
になっている。
代入してまとめると次のようになる。
ソースコードは左の漸化式のループ
になっている。
代入してまとめると次のようになる。

## Slide 89: 空気の粘性率・熱伝導率の比較
https://www.engineeringtoolbox.com/dry-air-properties-d_973.html
http://thermopedia.com/content/553/
粘性率 [ Pa.s]
熱伝導率 [ W/(m.K)]
温度 [K]
温度 [K]
The Engineering ToolBox
THERMOPEDIA
SingleGasNasa

## Slide 90: まとめ
SingleGasNasa
SingleGasNasa は、
  NASA Glenn coefficients による熱物性モデル
  Chung, et al. (1984, 1988) による粘性率モデル
  (Modified) Eucken method による熱伝導率モデル
  理想気体状態方程式などの熱力学的関係式
をベースとして構成され、
  preferredMediumStates パラメータによる状態変数選択
  エントロピやエンタルピから温度を求めるための非線形方程式ソルバー
などの機能をもつ。
Licensed by Amane Tanaka under the Modelica License 2
Copyright(c) 2018, Amane Tanaka
The purpose of this document is introducing the SingleGasNasa package which is included in the Modelica Standard Library (MSL). This document uses libraries, software, figures, and documents included in MSL and those modifications. Licenses and copyrights of those are written in next page.
This document is free and the use is completely at your own risk; it can be redistributed and/or modified under the terms of the Modelica license 2, see the license conditions (including the disclaimer of warranty) at http://www.modelica.org/licenses/ModelicaLicense2

## Slide 91: Modelica Standard Library License
BSD 3-Clause License
Copyright (c) 1998-2018, ABB, Austrian Institute of Technology, T. Bödrich, DLR, Dassault Systèmes AB, ESI ITI, Fraunhofer, A. Haumer, C. Kral, Modelon, TU Hamburg-Harburg, Politecnico di Milano, and XRG Simulation
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the copyright holder nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
https://github.com/modelica/ModelicaStandardLibrary/blob/master/LICENSE
SingleGasNasa